## Условное обозначение различных групп и подгрупп СИЗ рук в соответствии с ГОСТ 12.4.103

| От механических воздействий | От истирания От проколов, порезов От вибрации | Ми Мп Ма |
| --- | --- | --- |
| От повышенных температур | От теплового излучения От открытого пламени От искр, брызг расплавленного металла, окалины От контакта с нагретыми до 100оС поверхностями От контакта с нагретыми от 100оС до 400оС поверхностями От контакта с нагретыми выше 400оС поверхностями | Ти То Тр Тп100 Тп400 Тв - |
| От пониженных температур | От пониженных температур От контакта с охлажденными поверхностями | Тн Тхп |
| От пыли | От пыли стекловолокна, асбеста От мелкодисперсной пыли От крупнодисперсной пыли | Пс Пм Пк |
| От токсичных веществ | От жидких токсичных веществ От твердых токсичных веществ От газообразных токсичных веществ | Яж Ят Яг |
| От воды и растворов нетоксичных веществ | Водонепроницаемые Водоупорные | Вн Ву |
| От растворов кислот | От кислот концентрацией выше 80% (H2SO4) От кислот концентрацией от 50 до 80% (H2SO4) От кислот концентрацией от 20 до 50% (H2SO4) От кислот концентрацией до 20% (H2SO4) | Кк К80 К50 К20 |
| От щелочей | От расплавов щелочей От растворов щелочей концентрацией выше 20% От растворов щелочей концентрацией до 20% (NaOH) | Щр Щ50 Щ20 |
| От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | От ароматических веществ От неароматических веществ От хлорированных углеводородов | Оа Он Ох |
| От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | От сырой нефти От нефтяных масел и тяжелых фракций От растительных и животных масел и жиров От твердых нефтепродуктов | Нс Нм Нж Нт |
| От вредных биологических факторов | От микроорганизмов От насекомых | Бм Бн |
| От радиоактивных веществ и рентгеновских излучений | От радиоактивных загрязнений От рентгеновских излучений | Рз Рн |
| От электрического тока, электростатических зарядов, электрических и электромагнитных полей | От электрического тока напряжением до 1000В От электрического тока напряжением выше 1000В От электростатических зарядов полей От электрических полей От электромагнитных полей | Эн Эв Эс Эп Эм |
| Сигнальная | - | С |

Классификация защитных перчаток по Европейским нормативам (основные виды защиты):

EN388 - от механических воздействий

EN407 - от повышенных температур

EN374 - от химических веществ и микроорганизмов

EN511 - от пониженных температур

По Европейским нормам EN388 оценивается механическая прочность перчаток по четырем показателям:

a — устойчивость к истиранию (0-4)

b- устойчивость к порезам (0-5)

c — устойчивость к разрыву (0-4)

d — устойчивость к проколам (0-4)

По Европейским нормам EN407 оцениваются  защитные свойства перчаток от повышенных температур и огня по шести показателям:

а – Стойкость к воспламенению (0-4)

b – Сопротивление контактному теплу (0-4)

c - Сопротивление конвективной теплоте (0-4)

d – Сопротивление лучистой теплоте (0-4)

e – Стойкость к мелким брызгам расплавленного металла (0-4)

f – Стойкость к крупным брызгам расплавленного металла (0-4)

По Европейским нормам EN374 оцениваются  защитные свойства перчаток от определенного химического вещества :

a. Класс Спирты ( тестовое химическое вещество — Метанол)

b. Класс Кетоны ( тестовое химическое вещество — Ацетон)

c. Класс Эфиры (тестовое химическое вещество — Ацетоннитрил)

d. Класс Хлорированные углеводороды (тестовое химическое вещество - Дихлорметан)

e. Класс Серосодержащие органические соединения (тестовое химическое вещество - Сероуглерод)

f. Класс Ароматические углеводороды (тестовое химическое вещество  - Толуол)

g. Класс Амины (тестовое химическое вещество - Диэтиламин)

h. Класс Гетероциклические соединения (тестовое химическое вещество - Тетрагидрофуран)

i. Класс Сложные эфиры (тестовое химическое вещество - Этилацетат)

j. Класс Насыщенные углеводороды (тестовое химическое вещество - Н-гептан)

k. Класс Щелочи (тестовое химическое вещество - 40%-ный едкий натр)

l. Класс Неоргнические кислоты (тестовое химическое вещество -  93%-ная серная кислота)

Классы стойкости к прониканию

Перчатка каждого вида должна соответствовать, по крайней мере, второму классу стойкости к прониканию при испытании как минимума трех классов химических веществ, приведенных выше.

EN 374 Водонепроницаемая перчатка

Водонепроницаемая перчатка  с низким уровнем защиты от химических веществ маркируется пиктограммой

### EN 374 Защита от микроорганизмов

EN 374 означает, что перчатки прошли контроль плотности в соответствии со стандартом EN 374.

Нижеуказанная пиктограмма означает, что микроорганизмы могут проникнуть лишь через маленькие дыры, поскольку их размер больше молекул.

Перчатки с данной маркировкой не должны применяться для работы с агрессивными химическими средами и соединениями.

### Знак «стакан и вилка»

Перчатки подходят для контакта с пищевыми продуктами.

Знак «Информационный буклет»

Пиктограмма используется на водонепроницаемых перчатках с низким уровнем защиты от химических веществ.

За подробной информацией по использованию необходимо обратиться к производителю.