Стандарты на средства защиты рук

Защитные перчатки являются самым распространенным средством индивидуальной защиты (СИЗ) от вредных и опасных производственных факторов. В зависимости от действующих рисков требуется применение СИЗ рук с разным набором защитных свойств. В соответствии с производственными рисками действует классификация СИЗ рук по видам защиты. Отечественная и Европейская классификация сходны, но стандарты действующие в Европе более четко определяют требования к защитным свойствам. Кроме того РФ готовится к переходу на новые ГОСТы СИЗ рук, которые будут основаны на действующих Европейских стандартах – EN. К членам Европейского комитета по стандартизации относятся государственные органы стандартизации Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Соединенного Королевства. В зависимости от назначения и защитных свойств СИЗ рук по Российским стандартам подразделяются на 14 групп и 37 подгрупп:

# Условное обозначение различных групп и подгрупп СИЗ рук в соответствии с ГОСТ 12.4.103

| Группа (вид защиты) | Подгруппа (условия и область защиты) | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| От механических воздействий | От истирания От проколов, порезов От вибрации | Ми Мп Ма |
| От повышенных температур | От теплового излучения От открытого пламени От искр, брызг расплавленного металла, окалины От контакта с нагретыми до 100оС поверхностями От контакта с нагретыми от 100оС до 400оС поверхностями От контакта с нагретыми выше 400оС поверхностями | Ти То Тр Тп100 Тп400 Тв |
| От пониженных температур | От пониженных температур От контакта с охлажденными поверхностями | Тн Тхп |
| От пыли | От пыли стекловолокна, асбеста От мелкодисперсной пыли От крупнодисперсной пыли | Пс Пм Пк |
| От токсичных веществ | От жидких токсичных веществ От твердых токсичных веществ От газообразных токсичных веществ | Яж Ят Яг |
| От воды и растворов нетоксичных веществ | Водонепроницаемые Водоупорные | Вн Ву |
| От растворов кислот | От кислот концентрацией выше 80% (H2SO4) От кислот концентрацией от 50 до 80% (H2SO4) От кислот концентрацией от 20 до 50% (H2SO4) От кислот концентрацией до 20% (H2SO4) | Кк К80 К50 К20 |
| От щелочей | От расплавов щелочей От растворов щелочей концентрацией выше 20% От растворов щелочей концентрацией до 20% (NaOH) | Щр Щ50 Щ20 |
| От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | От ароматических веществ От неароматических веществ От хлорированных углеводородов | Оа Он Ох |
| От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | От сырой нефти От нефтяных масел и тяжелых фракций От растительных и животных масел и жиров От твердых нефтепродуктов | Нс Нм Нж Нт |
| От вредных биологических факторов | От микроорганизмов От насекомых | Бм Бн |
| От радиоактивных веществ и рентгеновских излучений | От радиоактивных загрязнений От рентгеновских излучений | Рз Рн |
| От электрического тока, электростатических зарядов, электрических и электромагнитных полей | От электрического тока напряжением до 1000В От электрического тока напряжением выше 1000В От электростатических зарядов полей От электрических полей От электромагнитных полей | Эн Эв Эс Эп Эм |
| Сигнальная | - | С |

Классификация защитных перчаток по Европейским нормативам (основные виды защиты):

EN388 - от механических воздействий

EN407 - от повышенных температур

EN374 - от химических веществ и микроорганизмов

EN511 - от пониженных температур

Согласно нормативам EN при испытаниях защитных перчаток устанавливается фактическое значение стойкости к исследуемому риску.  В нижеприведенных разделах приведены возможные показатели стойкости перчатки к исследуемому риску по каждому конкретному стандарту (диапазон значений в скобках). Нанесение на перчатку данных об испытаниях рядом с пиктограммой или номером стандарта – обязательно для Европы и США (нормативы США несколько отличаются от Европейских, но в целом построены на единой основе) . После написания стандарта или соответствующей пиктограммы следуют ряд цифр являющихся показателями защитных свойств. Если значение 0 – это означает, что результат прохождения теста ниже 1, если в последовательности указано Х – это означает, что тест не проводился. Используемая в стандартах классификация защитных свойств позволяет быстро и достоверно оценить защитные свойства сертифицированных по данному стандарту перчаток.

Механические воздействия

Наиболее распространенными средствами индивидуальной защиты рук являются перчатки и рукавицы для защиты от механических повреждений. Основными требованиями к защитным свойствам СИЗ от механических воздействий по Российским стандартам является сопротивление к истиранию материала, из которого изготовлена перчатка или рукавица.

Европейский стандарт применяется ко всем перчаткам, предназначенным для защиты от физического и механического воздействия, связанного с истиранием, порезом, проколом, разрывом и ударным резанием. Настоящий стандарт не применяется к антивибрационным перчаткам. По Европейским нормам EN388 оценивается механическая прочность перчаток по четырем показателям:

A — устойчивость к истиранию (0-4); 
B — устойчивость к порезам (0-5); 
C — устойчивость к разрыву (0-4); 
D — устойчивость к проколам (0-4).

| Тесты по показателям | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Прочность на истирание (количество циклов) | < 100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B Прочность на разрез (индекс) | < 1.2 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| C Сила требуемая для разрыва (ньютоны) | < 10 | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D Сила требуемая для прокола (ньютоны) | < 20 | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

Прочность на разрез испытывается на специальном оборудовании с дисковым ножом (методика основана на количестве оборотов ножа до появления разреза).

Испытания на устойчивость к ударным порезам проводятся путем сброса металлического лезвия массой 1050 г с высоты 150мм (только для специализированной продукции, например кольчужных перчаток из стали).

При проведении большинства работ требования к перчаткам ограничиваются защитой от истирания и разрыва и на эти показатели необходимо обращать внимание в первую очередь.

Повышенные температуры

Основные требование к СИЗ рук для защиты от повышенных температур по Российскому стандарту – стойкость к открытому пламени и искрам, брызгам металла.

Европейский стандарт EN407 «Перчатки из термостойкого материала (для защиты от воздействия повышенных температур и/или огня)» в полной мере позволяет оценить свойства перчаток. Согласно стандарту EN407 термостойкость оценивают по шести факторам:

A – стойкость к воспламенению (0-4)

B – стойкость при контакте с раскаленной поверхностью (0-4)

C – стойкость к конвекционному теплу (0-4)

D – стойкость к излучаемому теплу (0-4)

E – стойкость к брызгам расплавленного металла (0-4)

F – стойкость к контакту с каплями (выплесками) расплавленного металла (0-4)

При проведении большинства работ связанных с повышенными температурами одновременно требуется наличие механической защиты EN 407 регламентирует показатели механической защиты, обязательно, не ниже 1, на что необходимо обращать внимание (перчатки из спилка или специальных материалов – кевлара, кермеля, номекса и т.д.). Ряд работ, напротив, не требует высокой механической защиты и зачастую достаточно специальных перчаток изготовленных из хлопка.

Агрессивные среды

В Российском стандарте, для оценки защитных свойств, за основу принята стойкость перчатки к растворам серной кислоты и гидроксида натрия (едкого натра). Стойкость оценивают по двум показателям – концентрация – 20%, 50%, 80%, свыше 80% (например, К20Щ20, КкЩ50)  и по времени проникновения вещества через перчатку – Тип 1 и Тип 2 (Тип 1 – время проникновения больше, перчатки прочнее). Поскольку биологическая защита относится к отдельной группе, испытания проводится только для специализированных перчаток. Европейский стандарт EN374 отражает защитные свойства перчаток при взаимодействии с химикатами и микроорганизмами.

Защита от микроорганизмов – стойкость к проникновению микроорганизмов через поры в материале, швы, проколы и другие повреждения материала.

Стойкость при  взаимодействии с химическими веществами – время (измеренное время), за которое химическое вещество начнет проникать через материал перчатки. Дополнительно используются три категории: 3- защита от минимальных рисков (до 2007 г. это бытовые перчатки, с 2007 года они маркируются отдельной  пиктограммой) , 2 – защита от рисков, 1 защита от рисков, приводящих к необратимым последствиям для здоровья (2 и 1 категории – промышленные перчатки). Категория относится к классу опасности химических веществ, а стойкость к веществам оценивается как время защитного действия (класс защиты от 1 до 6).

| Время защитного действия | Индекс защиты | Время защитного действия | Индекс защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| > 10 минут | class 1 | > 120 минут | class 4 |
| > 30 минут | class 2 | > 240 минут | class 5 |
| > 60 минут | class 3 | > 480 минут | class 6 |

1 класс – бытовые перчатки, 2 и выше – промышленные (химически стойкие).

Химически стойкие перчатки маркируются  соответствующей пиктограммой и 3 буквами. Эти буквы указывают вещества из нижеприведенной таблицы (буквенные коды), по которым получены положительные результаты испытаний, и тест показал стойкость перчаток не менее 30 минут.

| Буквенный код | Вещество | Класс |
| --- | --- | --- |
| A | Methanol | Primary alcohol |
| B | Acetone | Ketone |
| C | Acetonitrile | Nitrile Compound |
| D | Dichloromethane | Chlorinated paraffin |
| E | Carbone disulphide | Sulphur containing organic compound |
| F | Toluene | Aromatic hydrocarbon |
| G | Diethylamine | Amine |
| H | Tetrahydrofurane | Heterocyclic and ether compound |
| I | Ethyl acetate | Ester |
| J | n-Heptane | Saturated hydrocarbon |
| K | Sodium hydroxide 40% | Inorganic base |
| L | Sulphuric acid 96% | Inorganic mineral acid |

Ввиду того, что при различных концентрациях и составах агрессивных веществ защитные свойства перчаток отличаются, для определения реальной стойкости перчатки к химическим воздействиям необходимо использовать данные лабораторных испытаний. При отсутствии данных лабораторных исследований общую информацию можно получить из Общей таблицы химической стойкости материалов, используемых в производстве защитных перчаток, размещенной на нашем сайте.

От пониженных температур

В Российском стандарте выделяется группа перчаток от пониженных температур с двумя подгруппами - защита от пониженных температур и контакта с охлажденными поверхностями.

Европейский стандарт EN511 относится к перчатками для защиты рук от температур до -50С. Защитные свойства определяются тремя характеристиками:

A – защита от конвекционного холода (0-4)

B – защита от прямого контакта с охлажденной поверхностью (0-4)

C – водонепроницаемость (0-1) – Класс 1 – стойкость не менее 30 минут